## Slide 1: اقدامات مقابله با حوادث شیمیایی
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت اصفهان

## Slide 2: کلیات
تقسیم بندی عوامل زیان آور محیط کار
1- فیزیکی
2- شیمیایی
3- ارگونومیکی
4- بیولوژیکی
5- روانشناختی

## Slide 3: کلیات
امروز در جهان در سال در حدود 400 میلیون تن مواد شیمیایی تولید می شود که حدود 80 هزار نوع ماده شیمیایی در بازار وجود داشته که حدود 3500-8000 مورد آنها پرخطر و حدود 150-200 مورد سرطانزا تشخیص داده شده اند.
تقسیم بندی مواد شیمیایی بر اساس حالت فیزیکی:
1- آئروسل ها: گرد و غبارها، فیوم یا دمه فلزی، میست، مه، دود، اسموگ و اسپری
2- گازها و بخارات

## Slide 4: کلیات
تقسیم بندی مواد شیمیایی بر اساس اثرات فیزیولوژیک:
1- مواد التهاب آور: مواد محرک و سوزاننده و تاول آور (غلظت – طول مدت تماس)
2- مواد خفگی آور: (خفگی آور ساده, خفگی آور شیمیایی)
3- مواد بیهوشی اور (الکل, استیلن, اتر)
4- سموم سیستمیک (سرب, بنزن)

## Slide 5: کلیات
راههای ورود مواد و سموم مواد شیمیایی به بدن:
1- پوستی
2- استنشاقی
3- بلعی

## Slide 6: مدیریت حوادث شیمیایی
EHS: Extremely Hazardous Substance
مواد شیمیای بسیار خطرناک
TPQ: یا کمیت آستانه طرح ریزی، حدی که بالاتر از آن باعث خطر می شود.

## Slide 7: مدیریت حوادث شیمیایی
اگر مواد EHS مقدارشان از TPQ بیشتر باشد و باید طرح ریزی اضطراری تهیه شود:
1- توجیه کارفرما و کارشناس بهداشت حرفه ای
2- طرح در کمیته امنیت و سلامت غذایی و ایجاد حساسیت برای مقامات مسئول بخصوص فرماندار و مدیریت شبکه
3- بررسی نرم افزار WISER جهت اطفاء حریق، اقدامات بهداشتی، وسایل حفاظت فردی، منطقه بندی

## Slide 8: مدیریت حوادث شیمیایی
اگر مقدار مواد EHS کمتر از TPQ بود وارد مبحث بهداشت شغلی می شود:
1- تهیه SDS
2- برچسب گذاری به روش GHS
3- آموزش کارگران
4- ارزیابی ریسک (اندازه گیری و نمونه برداری)

## Slide 9: مدیریت حوادث شیمیایی
با توجه به لیست مواد شیمیایی بسیار خطرناک که توسط سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا در سال 2017 تهیه شده است 26 نوع ماده شیمیایی بسیار خطرناک از 355 ماده ارائه شده توسط سازمان EPA در 254 کارگاه تحت پوشش مرکز بهداشت استان شناسایی گردید، که اسید سولفوریک در 105 کارگاه، اسید نیتریک در 75 کارگاه، آمونیاک در 62 کارگاه، فرمالدهید در 38 کارگاه، کلر در 37 کارگاه و پراستیک اسید در 20 کارگاه بیشترین استفاده را دارد.

## Slide 10: مدیریت حوادث شیمیایی
18 نوع ماده شیمیایی بسیار خطرناک در 168 کارگاه دارای مقادیر بالاتر از حد TPQ (کمیت آستانه طرح ریزی) می­باشند که نیازمند توجه و پیگیریهای خاص در حین بازرسی­ها می­باشند، که اسید سولفوریک در 65 کارگاه، اسید نیتریک در 36 کارگاه، آمونیاک در 35 کارگاه، فرمالدهید در 28 کارگاه، کلر در 27 کارگاه و پراستیک اسید در 10 کارگاه دارای مقادیر بیش از حد TPQ می باشد. همچنین تعداد 48810 نفر کارگر در این صنایع در مواجهه هستند.

## Slide 11: اقدامات مقابله با حوادث شیمیایی

## Slide 12: مدیریت حوادث شیمیایی
با توجه به خواص فیزیکی شیمیایی مواد شیمیایی موجود در استان اصفهان و موقعیت استراتژیک استان سه ماده شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار است:
1- هیدروژن فلوراید HF
2- کلر Cl2
3- آمونیاک NH3

## Slide 13: مدیریت حوادث شیمیایی
آمونیاک | کلر | هیدروژن فلوراید
گازی است به شدت محرک با بوی تند و خفه کننده که در دمای اتاق بی رنگ می باشد از هوا سبک تر و در غلظت و دمای بالا به سختی قابل اشتعال است. درصورتی که تحت فشار قرار گیرد به راحتی به فرم مایعی بی رنگ در می آید. آمونیاک به راحتی در آب حل شده و تبدیل به هیدروکساید آمونیوم می شود. | کلر گازی زرد رنگ متمایل به سبز که در دمای اتاق با بوی محرک شبیه وایتکس است. قابل اشتعال نمی باشد اما به شدت به اکسیدکنندگی کمک می کند. | هیدروژن فلوراید گازی بی رنگ با بوی محرک ترش مانند است. در مقایسه با سایر اسیدهای معدنی ضعیف تر است اما به شدت خورنده می باشد.
خواص فیزیکی و شیمیایی

## Slide 14: مدیریت حوادث شیمیایی
در رابطه با هرسه ماده شیمیایی هیدروژن فلوراید، کلر و آمونیاک:
کودکان در زمان مواجهه با این آلاینده ها نسبت به بالغین به علت سطح وسیع تر ریه ها نسبت به وزن بدن در زمان کمتری دوز بیشتری را دریافت می کنند. همچنین کودکان آسیب پذیر تر هستند چرا که راه های هوایی آنها قطر کمتری دارد.

## Slide 15: مدیریت حوادث شیمیایی
آمونیاک | کلر | هیدروژن فلوراید
تولید آفت کش ها، پلاستیک سازی، تمیز کننده های خانگی، کاغذ، لاستیک، غذا، چرم، دارو و... استفاده می شود. | صنایع تولید آفت کشها، تولید پلیمرهای مختلف و... | صنایع شیشه سازی، به عنوان کاتالیست در پالایشگاههای نفت، جدا کننده ایزوتوپ های اورانیوم، حکاکی روی شیشه و تمیز کردن کریستال و...
مصارف

## Slide 16: مدیریت حوادث شیمیایی
آمونیاک | کلر | هیدروژن فلوراید
شغلی: ACGIH: TWA 25ppm and STEL=35ppm IDLH: غلظتی است که خطر مرگ به همراه دارد و برابر با 300ppm می باشد | شغلی: ACGIH: TWA: 0.1 ppm and STEL=0.4ppm IDLH: غلظتی است که خطر مرگ به همراه دارد و برابر با 30ppm می باشد | شغلی: ACGIH: TWA: 0.5 ppm and C=2ppm IDLH: غلظتی است که خطر مرگ به همراه دارد و برابر با 300ppm می باشد
حدود مجاز

## Slide 17: مدیریت حوادث شیمیایی
ERPG :
غلظتی از ذرات هوابرد مواد شیمیایی خطرناک است که چنانچه افراد به مدت یک ساعت با آنها در مواجهه قرار گیرند دچار عوارض بهداشتی می گردند. مقادیر ERPG به منظور حفاظت از افراد در زمانی که مواد شیمیایی در مدت کوتاهی انتشار پیدا می کند برای تمام عموم مردم (به جز برای افراد حساس جامعه مانند سالمندان، بیماران، کودکان به دلیل این که ممکن است اثرات نامطلوب حتی در غلظت های پایین تر از مقدار ERPG برای آنها ایجاد گردد) استفاده می شود.

## Slide 18: مدیریت حوادث شیمیایی
ERPG :
ERPG1: حداکثر غلظتی از ذرات هوابرد مواد شیمیایی خطرناک که پایین تر از آن تقریبا تمام افراد می توانند به مدت یک ساعت در معرض آن قرار گیرند و تنها علائم خفیف زیان آور موقتی روی سلامتی یا احساس بویایی که به طور واضح قابل درک باشد در آنها ایجاد شود.

## Slide 19: مدیریت حوادث شیمیایی
ERPG :
ERPG2 : حداکثر غلظتی از ذرات هوابرد مواد شیمیایی خطرناک که پایین تر از آن تقریبا تمام افراد می توانند تا یک ساعت در معرض آن قرار گیرند، بدون تجربه اثرات برگشت ناپذیر و دیگر اثرات جدی سلامتی یا علائمی که می توانند سبب آسیب به عملکرد افراد شود.

## Slide 20: مدیریت حوادث شیمیایی
ERPG :
ERPG3 : حداکثر غلظتی از ذرات هوابرد مواد شیمیایی خطرناک که پایین تر از از آن تقریبا تمام افراد می توانند تا یک ساعت بدون تجربه اثرات تهدید آمیز سلامتی در معرض آن قرار گیرند.

## Slide 21: مدیریت حوادث شیمیایی
ERPG :
Chemical | ERPG-1 | ERPG-2 | ERPG-3
Hydrogen Fluoride (7664-39-3) | 2 ppm | 20 ppm | 50 ppm
Chemical | ERPG-1 | ERPG-2 | ERPG-3
Chlorine (7782-50-5) | 1 ppm | 3 ppm | 20 ppm
Chemical | ERPG-1 | ERPG-2 | ERPG-3
Ammonia (7664-41-7) | 25 ppm | 150 ppm | 1500 ppm

## Slide 22: مدیریت حوادث شیمیایی
AEGL :
غلظت‌هایی را تخمین می‌زند که اکثر افراد از جمله افراد حساس مانند افراد مسن، بیمار یا خیلی جوان، در صورت قرار گرفتن در معرض یک ماده شیمیایی خطرناک برای مدت زمان مشخص اثرات تهدید آمیز سلامتی را تجربه خواهند کرد.
قرار گرفتن در معرض، یک ماده شیمیایی برای مدت زمان معین ممکن است تا سه مقدار AEGL داشته باشد که هر کدام مربوط به لایه خاصی از اثرات سلامتی است.

## Slide 23: مدیریت حوادث شیمیایی
AEGL :
AEGL1: (ppm یا mg/m3) غلظت یک ماده در هوا است که بالاتر از آن پیش بینی می‌شود جمعیت عمومی، از جمله افراد مستعد، ممکن است ناراحتی، تحریک، یا برخی اثرات غیر حسی بدون علامت را تجربه کنند. با این حال، اثرات ناتوان کننده نیستند و در صورت قطع مواجهه گذرا و برگشت پذیر هستند.

## Slide 24: مدیریت حوادث شیمیایی
AEGL :
AEGL2: (ppmیا mg/m3) غلظت یک ماده در هوا است که بالاتر از آن پیش بینی می‌شود جمعیت عمومی، از جمله افراد مستعد، ممکن است اثرات نامطلوب سلامتی غیرقابل برگشت یا جدی و طولانی‌مدت یا اختلالی را تجربه کنند.

## Slide 25: مدیریت حوادث شیمیایی
AEGL :
AEGL3: (ppm یا mg/m3) غلظت یک ماده در هوا است که پیش بینی می شود جمعیت عمومی، از جمله افراد مستعد، اثرات تهدید کننده سلامتی یا مرگ را تجربه کنند.

## Slide 26: مدیریت حوادث شیمیایی
AEGL :
Final AEGLs for Hydrogen fluoride (7664-39-3) |  |  | 
Exposure Period | AEGL-1 | AEGL-2 | AEGL-3
10 minutes | 1 ppm | 95 ppm | 170 ppm
30 minutes | 1 ppm | 34 ppm | 62 ppm
60 minutes | 1 ppm | 24 ppm | 44 ppm
4 hours | 1 ppm | 12 ppm | 22 ppm
8 hours | 1 ppm | 12 ppm | 22 ppm

## Slide 27: مدیریت حوادث شیمیایی
AEGL :
Final AEGLs for Hydrogen fluoride (7664-39-3) |  |  | 
Exposure Period | AEGL-1 | AEGL-2 | AEGL-3
10 minutes | 0.5 ppm | 2.8 ppm | 50 ppm
30 minutes | 0.5 ppm | 2.8 ppm | 28 ppm
60 minutes | 0.5 ppm | 2 ppm | 20 ppm
4 hours | 0.5 ppm | 1 ppm | 10 ppm
8 hours | 0.5 ppm | 0.71 ppm | 7.1 ppm

## Slide 28: مدیریت حوادث شیمیایی
AEGL :
Final AEGLs for Hydrogen fluoride (7664-39-3) |  |  | 
Exposure Period | AEGL-1 | AEGL-2 | AEGL-3
10 minutes | 30 ppm | 220 ppm | 2700 ppm
30 minutes | 30 ppm | 220 ppm | 1600 ppm
60 minutes | 30 ppm | 160 ppm | 1100 ppm
4 hours | 30 ppm | 110 ppm | 550 ppm
8 hours | 30 ppm | 110 ppm | 390 ppm

## Slide 29: اثرات بهداشتی HF
حالت تهوع، استفراغ، درد معده، اختلال در ضربان قلب
علائم ممکن است چند روز پس از مواجهه با تاخیر شروع شود به ویژه در مواجهه با هیدروژن فلوراید با غلظت کمتر از 20 درصد
از دیگر اثرات سیستمیک تغییر در سطع غلظت الکترولیتهای بدن مثل کلسیم، منیزیم و پتاسیم خون می باشد که باعث اثر بر روی قلب و در نهایت منجر به مرگ می شود.

## Slide 30: اثرات بهداشتی HF
ا- استنشاقی:
انسداد قسمت بالایی راههای هوایی، صدمه به ریه ها که گاهی با 12 تا 36 ساعت تاخیر رخ می دهد. جمع شدن مایعات در ریه، ایست تنفسی
2- پوستی:
در تماس پوستی احساس سوزش، قرمزی و سوختگی عمیق رخ می دهد. در مواجهه با هیدورژن فلوراید با غلظت 20 تا 50 درصد علائم سوزش، درد و تورم پوست ممکن است تا 8 ساعت به تعویق بیافتد و در غلظت های کمتر از 20 درصد احساس سوزش و صدمات جدی ممکن است 12 تا 24 ساعت بعد رخ دهد.
3- چشم: تحریک و تورم

## Slide 31: اقدامات پیش بیمارستانی HF
اگر پوست و لباسها آلوده شده است پس از خارج نمودن لباس ها پوست را به مدت 30 دقیقه شستشو دهید. سپس محل را با محلول حاوی کلسیم یا ژل گلوکونات کلسیم آغشته کنید و از پتو برای گرم کردن مصدوم استفاده کنید.
اگر چشم ها آلوده شده است به مدت 20 دقیقه شستشو داده شود. اگر مصدوم از لنز استفاده می کند بلافاصله از چشم ها خارج کنید.
در مواردی که مسمومیت گوارشی اتفاق افتاده باشد اگر مصدومین توانایی بلعیدن دارند از آب و شیر استفاده کنید به مصدومینی که توانایی بلعیدن دارند بین نیم تا یک لیتر آب یا شیر بنوشانید.

## Slide 32: اثرات بهداشتی Cl2
گاز کلر محرک و خورنده چشم ها، پوست و مجاری تنفسی است.
مواجهه با کلر ممکن است ایجاد سوختگی چشم ها، بینی و گلو کند، همچنین سرفه، انسداد راههای هوای و ادم ریه ها نیز می تواند رخ دهد.
به علت ترکیب با هیدروژن آب موجود در درون مخاط به هیدروژن کلراید تبدیل می شود که آسیب وسیعی در بافتهای هدف ایجاد می کند.
از سوی دیگر کلر در بدن ممکن است تبدیل به هیدروکلرویک اسید شود که به درون سلولها نفوذ کرده و با پروتئین سیتوپلاسمیک واکنش دهد و باعث آسیب به ساختار سلول شود.
اثرات ممکن است به صورت فوری و یا با تاخیر کمی ظهور کند.

## Slide 33: اثرات بهداشتی Cl2
ا- استنشاقی:
کلر خاصیت حلالیت در آب دارد و از اینرو، ابتدا به وسیله راههای هوایی بالایی حذف می شود. مواجهه با غلظت پایین کلر (1 تا 10 ppm) ممکن است ایجاد تحریک چشم ها و بینی شود.
در غلظت های بیش از 15ppm گلو درد و سرفه رخ می دهد و می تواند به سرعت سبب ناراحتی تنفسی همراه با انسداد راههای تنفسی و تجمع مایع در ریه ها شود. مصدومین دچار تنفس سریع می شوند و پوست آنها آبی رنگ می شود، خس خس سینه و یا خلط خونی هم رخ می دهد. در مصدومین دارای علائم آسیب ریوی در عرض چند ساعت پیشروی می کند و ممکن است کلاپس ریوی رخ دهد.کمترین غلظتی که پس از 30 دقیقه مواجهه می تواند باعث مرگ شود 430ppm است. مواجهه با کلر می تواند ایجاد سندروم RADS (سندروم واکنشی اختلال عملکرد راههای هوایی) کند که یک تحریک شیمیایی از نوع آسم است.

## Slide 34: اثرات بهداشتی Cl2
2- قلبی عروقی
افزایش ضریان قلب و به دنبال آن افزایش فشار خون ممکن است رخ دهد. پس از مواجهات شدید کلاپس قلبی عروقی به علت فقدان اکسیژن ممکن است رخ دهد.
3- متابولیک
استفراغ ممکن است در نتیجه اکسیداسیون ناکافی بافتها رخ دهد. یکی از عوارض غیر معمول استنشاق مقادیر زیاد کلر، وجود یون کلر در خون می باشد که ناشی از بر هم خوردن تعادل باز و اسید در خون است.

## Slide 35: اثرات بهداشتی Cl2
4- پوستی:
کلر پوست را تحریک می کند و میتواند ایجاد سوختگی، احساس سوزش، التهاب و تاول کند. مواجهه با کلر مایع باعث جراحت های پوستی شبیه سرمازدگی می شود
5- چشمی
غلظت های پایین کلر در هوا می تواند باعث سوختگی، احساس ناراحتی، اسپاسم، چشمک زدن و بسته شدن غیر ارادی پلک، قرمزی، ورم ملتحمه و ریزش اشک شود. سوختگی قرنیه ممکن است در غلظت های بالا رخ دهد.

## Slide 36: اقدامات پیش بیمارستانی Cl2
لباسهای آلوده را خارج کنید و آنها را به همراه سایر متعلقات مصدومین در داخل دو پلاستیک قرار دهید.
درصورت سرمازدگی پوست و چشم با احتیاط عمل کنید. پوست را در آب گرم (حدود 42 درجه سانتیگراد) قرار دهید اگر آب گرم در دسترس نیست آن را در پتو بپیچید. اجازه دهید گردش خون خود به صورت طبیعی برقرار گردد. مصدوم را به حرکت قسمت آسیب دیده تشویق کنید تا گرم شود.

## Slide 37: اقدامات پیش بیمارستانی Cl2
با آب معمولی و با فشار مناسب به مدت 3 تا 5 دقیقه پوست و یا چشم مواجهه یافته را شستشو دهید، سپس دو مرتبه با آب و صابون شستشو دهید.
درصورت سرمازدگی چشم ها از شستشوی آنها با آب پرهیز کنید و در غیر این صورت می توانید چشم ها را با آب معمولی یا سرم شستشو برای مدت 15 دقیقه بشویید. از دیگر محلولهای شستشو هم می توان استفاده نمود و اگر از لنز تماسی استفاده می شود آن را خارج نمایید.

## Slide 38: اثرات بهداشتی NH3
محرک چشم ها و راه های تنفسی است.
در صورت مواجهه باعث تورم و تنگ شدن گلو و راههای هوایی، سرفه و تجمع مایع در ریه ها می شود و احساس سوختگی در چشم ها، بینی و گلو ایجاد می کند.
قسمت بالایی سیستم تنفسی به علت ادم متورم می شود و باعث انسداد راههای هوایی می شود.
تماس طولانی مدت پوست با آمونیاک (بیشتر از چند دقیقه) می تواند سوزش و خوردگی ایجاد نماید.

## Slide 39: اثرات بهداشتی NH3
انیدرید آمونیاک با رطوبت غشاهای مخاطی واکنش می دهد و تولید هیدروکسید آمونیوم می کند.
مواجهه با گاز آمونیاک یا هیدروکسید آمونیوم می تواند باعث خوردگی غشاهای مخاطی، چشم، ریه ها، دستگاه گوارش و پوست به علت PH بازی آمونیاک شود.

## Slide 40: اثرات بهداشتی NH3
ا- استنشاقی:
اکثر صدمات مربوط به استنشاق گاز آمونیاک به مدت زمان مواجهه، غلظت گاز و عمق تنفس بستگی دارد. در غلظت های پایین تر از 50 ppm سوختگی و تحریک چشم، بینی و سرفه اتفاق می افتد. بیشترین علائم کلینیکی شامل تنگ شدن گلو و متورم شدن آن به علت انسداد راههای هوایی فوقانی و تجمع مایع در ریه ها می باشد. ممکن است در اثر پایین آمدن سطح اکسیژن خون باعث تغییر شرایط روحی گردد و همچنین سوختگی نایژه های دستگاه تنفسی هم می تواند رخ دهد.
2- پوستی:
مواجهه پوستی با بخار یا محلول آمونیاک می تواند ایجاد درد، تاول، نکروز و سوختگی پوست کند به خصوص اگر پوست مرطوب باشد همچنین مواجهه با آمونیاک با دمای کمتر از (2-) درجه سانتیگراد باعث یخ زدگی پوست و ایجاد سوختگی و زخم عمیق می شود.

## Slide 41: اثرات بهداشتی NH3
3- چشمی
آمونیاک نسبت به سایر بازها توانایی بیشتری در ایجاد آسیب های چشمی دارد. حتی غلظت پایین بخارات آمونیاک (100 ppm) به سرعت ایجاد حساسیت چشمی می کند. مواجهه با غلظت های بالای گاز آمونیاک یا محلول هیدروکسید آمونیوم غلیظ ممکن است ایجاد تورم و از بین بردن سلولهای سطح چشم شودو در صورت مواجهه مستمر در این حالت ایجاد کوری می کند.
4- دستگاه گوارش
تهوع و استفراغ، درد شکمی از نشانه های معمول بلعیده شدن محلول های حاوی آمونیاک است. در صورت بلعیده شدن آمونیاک موجود در محلولهای کاربردی در خانه (5 تا 10 درصد) می تواند باعث سوختگی مری شود. بلع محلول های غلیظ تر می تواند ایجاد خوردگی دهان، گلو، مری و معده شود.

## Slide 42: اقدامات پیش بیمارستانی NH3
مصدومینی که در مواجهه با گاز آمونیاک بوده اند اما چشم و پوست آنها تحریک نشده است نیازی به آلودگی زدایی ندارند و باید سریعا به منطقه حمایت انتقال داده شوند. و بقیه مصدومین بایستی به سرعت به منطقه آلودگی زدایی منتقل شوند.
مصدومینی که قادر به حرکت هستند خودشان می تواند به آلودگی زدایی کمک کنند.
لباسهای آلوده را خارج کنید و آنها را به همراه سایر متعلقات مصدومین در داخل دو پلاستیک قرار دهید
موی سر و پوست بدن را با فشار مناسب آب به مدت 5 دقیقه شستشو دهید. درصورت امکان پوست را با آب و صابون شستشو دهید

## Slide 43: اقدامات پیش بیمارستانی NH3
برای اجتناب از کاهش دمای بدن کودکان و سالمندان از پتوی مناسب استفاده کنید.
برای آلودگی زدایی چشم ها از آب یا سرم شستشو به مدت 15 دقیقه استفاده کنید. لنزهای تماسی را خارج کنید و شستشو را ادامه دهید تا مصدوم به منطقه سرد انتقال داده شود.
در مواردی که مسمومیت گوارشی اتفاق افتاده باشد مصدوم را مجبور به استفراغ نکنید شستشوی معده را انجام دهید و برای خنثی سازی آن تلاش کنید. از تهیه و توزیع زغال فعال جلوگیری کنید و از آن استفاده نکنید. به مصدومینی که توانایی بلع دارند بین نیم تا یک لیتر آب یا شیر به آنها بنوشانید.
بلافاصله پس از آلودگی زدایی کامل مصدومین را به منطقه سرد هدایت کنید.