## Slide 2
آموزش بدو خدمت مراقبین سلامت
واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت
تیرماه 1402

## Slide 3
فراگیر پس از طی دوره قادر خواهد بود:
بهداشت آب و دفع بهداشتی فاضلاب را توضیح دهد.
بهداشت مواد غذایی را توضیح دهد
بهداشت هوا توضیح دهد وموارد کنترل مصرف دخانیات را نام ببرد
در مورد بهداشت مراکز بهداشتی در مانی توضیح دهد
دفع بهداشتی پسماند های عفونی و غیر عفونی را بیان نماید و انجام دهد.
بهداشت مراکز و اماکن عمومی را توضیح دهد
در خصوص کنترل ناقلین بیماریزا و استفاده از گندزدا ها توضیح دهد

## Slide 4: معرفی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت محیط شناسایی، ارزیابی و اصلاح معضلات زیست محیطی ای است که تاثیر محسوسی بر بهداشت عمومی دارند. بسیاری از تهدیدات بر سلامتی انسان وابسته به محیط زیست بوده و موثرترین روش برای کاهش این مخاطرات، جلوگیری و یا حذف آن مشکلات زیست محیطی می‌باشد.

## Slide 5: بهداشت آب
بیماریهای منتقله توسط آب بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های بهداشتی در جهان است ،بیماریهای گوارشی که از طریق آب آلوده و کمبود تمهیدات بهداشتی منشاء می گیرد علت 2/4 میلیون مرگ و 73 میلیون ناتوانی و معلولیت است.
بسياري از مشكلات بهداشتي كشورهاي در حال پيشرفت، عدم برخورداري از آب آشاميدني سالم است. از آنجايي كه محور توسعه پايدار، انسان سالم است و سلامت انسان در گرو بهره مندي از آب آشاميدني مطلوب مي‌باشد،بدون تامين آب سالم جايي براي سلامت و رفاه جامعه وجود ندارد.
بهداشت محیط به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی را از نقطه آبگیری تا مصرف از نظر بهداشت تحت نظارت مستمر قرار دهد و سازمانها ، موسسات دولتی و خصوصی تامین کننده آب آشامیدنی عمومی موظف به رعایت همه ضوابط و معیارهای بهداشتی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت بوده و باید همه اطلاعات لازم برای بررسی مورد یا موارد و تسهیلات بازدید از تأسیسات را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

## Slide 6
بهداشت آب و فاضلاب
پیگیری مواد مربوط به منع آبیاری مزارع با پساب
کنترل آب آشامیدنی
کنترل آب استخر های شنا
کنترل آب مصرفی کارخانجات یخ
برنامه ایمنی آب آشامیدنی(WSP)

## Slide 7
ماده 3 آئین نامه بهداشت محیط : وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی از نقطه آبگیر تا مصرف را از نظر بهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد.
ازجمله نظارتهای انجام شده:
کلرسنجی
تست PH
نمونه برداری شیمیایی ومیکروبی آب و....
آب مورد مصرف بايد با استاندارد ملي 1053و1011 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران مطابقت داشته باشد.
روش انجام کلرسنجی از آب
باز گذاشتن شیر آب بمدت یک دقیقه۲ - شستشوی محفظه کیت کلرسنج با آب مورد نظر۳ - استفاده از معرف ها یا قرص طبق دستورالعمل سازنده کیت۴ - اختلاط کامل نمونه آب با معرف۵ - قرائت میزان کلر آزاد باقیمانده بلافاصله بعد از اختلاط۶ - مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی۷ - شستشوی کیت در پایان

## Slide 8: اهميت تصفيه فاضلاب
آب پس از مصرف تبدیل به آب آلوده اي مي شودكه به آن فاضلاب می گويند. اين فاضلاب به دليل دارا بودن مواد آلوده كننده مختلف همچون عوامل بيماريزا و مواد آلي مواد قندي ، پروتئين ها، چربيها نشاسته و غيره ) و تغييرات نامطبوع در كيفيت آن چون رنگ و بو بايستي قبل از ورود و تخليه مستقيم آن به محيط زيست تصفيه شود ، زيرا در صورتيكه بدون تصفيه به سطح زمين ، رودخانه ها يا چاههاي جذبي سرازير شود سبب آلودگي محيط زيست و سفره آبهاي زير زميني شده و سلامتي افرادجامعه را به خطر مي اندازد .
تخمين زده اند هر مترمكعب فاضلاب تصفيه نشده ميتواند 40 تا 60 متر مكعب آب را به شدت آلوده نمايد بطوريكه اگر اكسيژن گيري آبها به سرعت عملي نگردد ، درهيچ مصرفي آب آلوده شده قابل استفاده نخواهد بود. هدف اصلي واساسي از تصفيه فاضلاب بهبود كيفيت پساب و تقليل مواد شيميايي و بيولوژيكي و فيزيكي آن تا حدي كه آبهاي دريافت كننده را آلوده نسازد بهمين جهت تصفيه و دفع فاضلاب در شهرها يكي از مهمترين كارهاي مهندسي و بهداشتي ازنظر جلوگيري از آلودگي محيط ، امراض و نازيبائيهاي شهري ميباشد.

## Slide 9: اثرات زيست محيطي فاضلاب ها
آلودگي منابع آبهاي سطحي و زير زميني
آلودگي خاك
اثربر سلامت انسان
اثر بر آبزيان
ايجاد مناظر نامناسب زیست محيطی
اثر بر روي دام و وحوش
آلودگي مواد غذايي ( سبزيجات و ميوه جات )

## Slide 10: اهداف تصفیه فاضلاب
جلوگيري از جاري شدن فاضلاب در جويها , قنوات و سطح معابر
پاكيزه شدن انهار و مسيل ها از فاضلاب
جلوگيري از تماس مستقيم مردم با فاضلاب
جلوگیری از آلودگي آبهاي زير زميني
بهبود وضعیت محيط زيست جوامع
استفاده از لجن تصفيه شده به عنوان كود
ارتقاء سلامت جامعه
جلوگيري از آلودگي محيط زيست
بازیابی و استفاده مجدد از پساب
تعادل اكوسيستم و جنبه هاي زيبايي شناختي محيط زيست

## Slide 11
تعريف بهداشت مواد غذايي
بهداشت مواد غذايي كه يكي از شاخه هاي بهداشت مي باشد عبارت است از رعايت كليه اصولي كه بايد در توليد و نگهداري ، عرصه و فروش مواد غذايي مورد توجه قرار گيرد تا غذاي سالم با كيفيت مطلوب به دست آيد
مواد غذايي از توليد تا سفره دچار تغييرات زيادي شده است و با عوامل مختلفي در تماس مي باشد بنابراين به جهت حفظ سلامت غذا و عرضه مواد غذايي سالم نيازمند به كنترل مستمر مي باشد. يكي از مراحل مهم كنترل بهداشتي مواد غذايي در سطح عرضه مي باشد .
کنترل بهداشتی مراکز تهیه وتوزیع ،نگهداری و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی توسط بهداشتت محیط:
این کنترل شامل کارخانه ها، کارگاهها ، سردخانه ها ، اماکن و واحدهایی که به گونه ای نسبت به تهیه و توزیع ، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی اقدام می نمایند، می باشد.

## Slide 12: ازجمله اقدامات بهداشت محیط جهت بهداشت مواد غذایی
اجرای طرح فوریت سلامت مواد غذایی
اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام خاص سال ( ماه مبارک رمضان- محرم اربعین و نوروز)
یدسنجی از نمک های موجود
کنترل ید نمک های موجود( مشکلات ناشی از کمبود ید)
اجرای طرح حذف جوش شیرین و کاهش نمک در نانوایی
کنترل طغیان های ناشی از غذا

## Slide 13: بهداشت هوا
کیفیت هوا، زندگی و تنفس انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. همانگونه که وضعیت آب و هوا روز به روز و حتی ساعت به ساعت تغییر میکند، کیفیت هوا نیز میتواند متغیر باشد. مدیریت پایش و نظارت بر کیفیت هوا در شهرهای بزرگ دادههای مربوط به کیفیت هوا را به شاخص کیفیت هوا تبدیل میکند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار عموم مردم قرار میدهد. بنابراین شاخص کیفیت هوا یک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوۀ اثر آلودگی هوا بر سلامت و روشهای محافظتی در برابر آلودگی هوا است. شاخص كيفيت هوا يا Air Quality Index شاخصي جهت پيش بيني روزانه كيفيت هوا مي باشد. اين شاخص به شما مي گويد هوا پاك يا آلوده است و ميزان ارتباط آن با سطوح سلامتي به چه صورت است. اين شاخص ميزان تاثيرات آلودگي هوا بر سلامتي انسان را نشان مي دهد و در واقع جهت فهم معناي كيفيت هواي محلي بر سلامت انسان مي باشد
AQI برای پنج آلاینده اصلی هوا یعنی
ذرات معلق(PM10)
دي اكسيد نيتروژن(NO2)
ازن سطح زمين(O3)
منواكسيد كربن(CO)
دي اكسيد گوگرد(SO2)

## Slide 14: انواع مواد دخاني
انواع مواد دخاني مصرف دخانيات فقط كشيدن سيگارنيست. هر ماده و يا فرآورده اي كه تمام يا بخشي از ماده خام تشكيل دهنده آن، گياه توتون و يا تنباكو يا مشتقات آن باشد جزء دخانيات محسوب شده و خطرات مصرف سيگار را دارد. پيپ، قليان، انفيه و يا شبه آن ها = مواد دخاني
مواد تشكيل دهنده اصلي سيگار توتون همراه با كاغذ، فيلتر و برخي افزودني ها، هستند . سيگار بيش از 4000 ماده سمي و 80 ماده سرطان زادارد. قليان براي(( آب درماني)) و يا (( توتون ميوه اي )) ،(( سيگار سبك يا اليت )) عبارات فريبنده اي هستند و مضرات مواد دخاني را كاهش نداده بلكه حتي فرد را تشويق به مصرف بيشتر بدون توجه به اثرات مضر آن مي كند و در نهايت منجر به صدمات بيشتري مي شود.

## Slide 15: مقايسه خطرات انواع مختلف مواد دخاني
سيگار برگ: اين نوع سيگار در واقع توتون پيچيده شده در برگ تنباكو است و معموالً مقدار توتون اين سيگارها چند برابر سيگارهاي معمولي و گاهي به اندازه 20سيگار معمولي است.
پيپ: دود ناشي از پيپ در مقايسه با سيگار، قليايي تر است و بنابراين استنشاق مستقيم در ريه موجب اعتياد در مصرف كنندگان و اطرافيان وي مي شود. ميزان توتون استفاده شده در پيپ بيشتر است و دودي معادل سوختن چند نخ سيگار ايجاد مي كند . مصرف كنندگان پيپ بيشتر به بيماري هاي ريوي و سرطان هاي دهان، سر، گردن،حنجره، مري و ريه مبتال مي شوند.
قليان: حجم دودي آن كه وارد بدن مي شود 10 تا 20 برابر دود ناشي از مصرف سيگار است . يك نخ سيگار معموال 500 سي سي تا يك ليتر دود توليد مي كند اما يك بار استفاده از قليان 10 تا 20 ليتردود توليد خواهد كرد و در واقع، يك نوبت قليان كشيدن برابر با استعمال 70 نخ سيگار است . اگر قليان با سر يك بار مصرف استفاده شود، از انتقال بيماري ها جلوگيري نمي كند چون باكتري ها و ويروس ها در داخل لوله قليان باقي مانده و مي تواند ناقل بيماري هاي خطرناكي مانند سل و هپاتيت باشد. شخصي كه روزانه 20 نخ سيگار مي كشد در مقايسه با فردي كه روزانه 5 نخ سيگارمي كشد، يا شخصي كه روزي يك بار قليان مي كشد، در مقايسه با فردي كه روزي يك پاكت سيگار مصرف مي كند، احتماالً زودتر به سرطان ريه مبتلاخواهند شد.

## Slide 16: دود دست دوم دخانيات
دود اوليه با هر پك از سيگار وار د دستگاه تنفس فرد سيگاري مي شود و تركيبات خطرناك تري در ريه ايجاد مي كند دود دست دوم شامل دود فرعي سيگار است كه از قسمت مشتعل سيگار ناشي مي شود. دود دست سوم نيز آثار باقيمانده از دود محيطي ناشي از مصرف دخانيات بر روي اشياء، البسه و ساير لوازم است. استنشاق ناخواسته دود ناشي از سوختن سيگار، به معني سيگاري شدن به صورت تحميلي است. زندگي با يك فرد سيگاري به منزله مصرف مستقيم سالانه 80 نخ سيگار است . قرار گرفتن در معرض دود سيگار، خطر بيماري هاي تنفسي را در بالغين تا حدود 25 درصد و در بچه ها تا حدود 50-100 درصد افزايش خواهد داد. طبق آمار سازمان جهاني بهداشت بيش از 30 درصد بيماري هاي قلبي عروقي و يك سوم بيماري هاي تنفسي در بين سيگاري هاي تحميلي ايجاد مي شوند . ميزان بروز سرماخوردگي، عفونت گوش مياني، گلودرد، سرفه و گرفتگي صدا در كودكاني كه والدين سيگاري دارند بيش از كودكان داراي والدين غيرسيگاري است

## Slide 17: خطرات دود دست سوم دخانيات
سموم ناشي از سوخت انواع دخانيات كه به صورت دود در هوا رويت نمي شود، بيش از آنچه تصور مي شود، خطرناك و آسيب رسان هستند. اين سموم ازطريق لباس، پوست و مو و وسايل اطراف فرد سيگاري به ديگران منتقل مي شود. به طوري كه ثابت شده اين اثرات حتي تا ماه ها پايدار و تاثير گذار است . به اين ترتيب اين عقيده كه ابراز ناراحتي از بوي ناشي از سيگاري كه مدت ها قبل در محل كشيده شده را به حساسيت روحي و تلقين شرطي افراد نسبت مي دادند، رد شده و از لحاظ علمي ثابت شده كه اين بو هشداري است براي مغز تا هرچه سريع تر به فرد اطالع داده و او از محل دور شود.

## Slide 18: وظایف بهداشت محیط در خصوص دخانیات
برخورد جدی با مراکز و اماکن توزیع کننده ادوات استعمال مواد دخانی از جمله قلیان فروشی ها
برخورد جدی با تبلیغات سیگار ، جمع آوری ویترین ها و تابلوهای تبلیغاتی مواد دخانی
برخورد قانونی با صنوف غیر مجاز خرده فروش مواد دخانی
برخورد با فروشندگان دوره گرد و نخ فروشی مواد دخانی
نظارت بر مراکز مجاز فروش محصولات دخانی و کنترل مستمر فعالیت این مراکز از نظر اجرای قوانین و ضوابط کلی کنترل دخانیات
نظارت بر پوشش بسته بندي مواد دخاني و درج هشدارهاي بهداشتي بر روي آنها و ارسال گزارش تخلفات شرکت مربوطه به اداره صنعت، معدن و تجارت
نظارت جدی بر ممنوعيت فروش مواد دخانی به افراد زير 18 سال و کنترل تابلوهای مربوطه
برخورد با تجارت غير قانوني محصولات دخاني در سطح عرضه

## Slide 19: بهداشت اماکن عمومی
بازدید و بررسی وضعیت بهداشتی اماکن عمومی شامل اماکن متبرکه و زیارتگاهها ، زائرسراها ،هتلها ، مسافرخانه ها ، آسایشگاههای سالمندان ، آزمایشگاهها، حمامها، حمامهای سونا ، استخرهای شنا،سینماها ، پارکها ، مراکز تفریحات سالم، باشگاههای ورزشی ، ترمینالهای باربری،ترمینالهای مسافربری ،توالتهای عمومی، گورستانها مراکز ترک اعتیاد و ....

## Slide 20
مدارس
ايمني و بهداشت محيط مدرسه كه درفصل چهارم آئين نامه اجرايي مدارس به ان توجه شده ، از اصول اولیه بهداشت مدارس است . بدون شك يكي از مولفه هايي كه درآموزش و پرورش كودكان تاثير اجتناب ناپذيردارد محيط مادي وفيزيكي حاكم برمدرسه است .محيط مدارس بايد به گونه اي باشد تا ازهرلحاظ به نيازهاي جسمي ، رواني واجتماعي دانش آموزان پاسخ دهد . درآموزش و پرورش نوين فضاي فيزيكي به عنوان يك عامل زنده و پويا درانجام فعاليتهاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان تلقي ميگردد. چنانچه درمدرسه آب سالم ،سرويسهاي بهداشتي ، فضاي كافي ، تجهيزات ووسايل مناسب واستاندارد ، سيستم صحيح جمع آوري زباله وفاضلاب وجود نداشته باشد و به طور كلي آسايش محيطي فراهم نشود ، به طور قطع تلاشهاي آموزش و پرورش معلمان ومربيان بازدهي مطلوب نخواهد داشت .دراين راستا اين آيين نامه جهت ايجاد هماهنگي وبرخورد داري مدارس از استانداردهاي موجود به منظور ايجاد فضاي فيزيكي مناسب براي تعليم وتربيت نسلي پويا تهيه گرديده است .

## Slide 21
بیمارستان
هدف واحد بهداشت در بیمارستان ها:
ارتقاء سطح بهداشت درقسمتهاي مختلف بيمارستان جهت پيشگيري ازابتلا بيماران به عفونتهاي بيمارستاني وجلوگيري از انتقال بيماري عفوني از فرد به فرد ديگر و همچنين ارتقاء ايمني پرسنل بيمارستان وبطور كلي پيشگيري از بيماريهاي عفوني می باشد.
بهداشت محیط بیمارستان
شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند .
در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،‌ به بهبود بیماران نیز کمک نماید.
با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه ،رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.
از این رو بهداشت محیط بیمارستانها رابطه مستقیمی با میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی داشته که رعایت این امر به عهده بخش خدمات و نیز پرسنل شاغل می باشد.

## Slide 22: مبارزه با ناقلین بیماری زا
به منظور حفظ و ارتقاء بهداشت جامعه از طریق مبارزه صحیح با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به صدور مجوز جهت شرکت های کنترل آفات نموده است. از جمله ناقلین:
رت ها یا موش ها
موش ها به عنوان ناقل و مخزن بيماري هائي مانند طاعون، لپتوسپيروز ، سالمونلوز، تب ناشي از گاز گرفتن موش، ليشمانيازيس ، شاگاس ، تيفوس موشي، تريشينوز، تيفوس بوته زار تب هاي بازگرد و تب هاي خونريزي دهنده ويروسي محسوب مي گردند.
رت ها و موش ها بطرف زباله ،كود حيوانات ، فاضلاب ها و ديگر منابع غير بهداشتي جهت تغذيه و توليد نسل جلب مي شوند نسل آنها در اين محيط هاي ايده آل به سرعت رو به افزايش مي گذارد و از اين كانون هاي آلودگي به مناطق غير آلوده سرازير مي شود. در صورتيكه در منازل مسكوني و يا انبارهاي مواد غذائي با موش ها مبارزه نشود .به علت زاد و ولد سريع و زياد و با بالا رفتن جمعيت موش خسارت جبران ناپذيري به اقتصاد و بهداشت عمومي وارد مي شود

## Slide 23
مگس
مگس خانگی معمولی، (موسکا دومستیکا) در ارتباط بسیار نزدیک با انسان زندگی می کند و در تمام دنیا انشار دارد. این حشرات با تغذیه از روی مواد غذایی و مواد دفعی ، عوامل مختلف بیماری را منتقل می کنند. علاوه بر مگس خانگی، تعدادی از گونه های دیگر از مگس نیز با محل زندگی انسانها سازگاری یافته و همان مشکلات را ایجاد می کنند
مگس های خانگی در تمام محیط های داخلی و خارجی زندگی می کنند. مهم ترین مکان های زندگی مگس در فضای داخلی ساختمان ها و خانه ها و مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی عبارتند از:
- روی دیوارها
- سقف
- کف زمین
- آشپزخانه
- سرویس بهداشتی
- اطراف سطل زباله روی تخته های مخصوص قطعه کردن گوشت و ماهی
این حشرات آزار دهنده در محیط های خارج از خانه نیز در قسمت هایی که در زیر آمده است تجمع می یابند.
- گیاهان
- باغچه
- قسمت هایی که آب جمع شده باشد
- سطل های زباله

## Slide 24
مگس های خانگی می توانند طیف وسیعی از مواد آلی را، به عنوان منابع غذایی خود، مورد استفاده قرار دهند. این مواد آلی شامل فضولات و بسیاری از مایعات می گردد. اساساً بخش های دهانی در مگس های خانگی به گونه ای است که، این حشرات فقط می توانند غذاهای مایع و نیمه مایع را بخورند. به همین دلیل وقتی که یک مگس منبع غذایی جامدی برای خوردن می یابد به روی آن می نشیند و بزاق خود را روی آن ریخته و محلولی از آن غذا می سازد. سپس به وسیله خرطوم خود، آن را می مکد. مهمترین عاملی که سبب آلوده شدن مواد غذایی از طریق مگس ها می شود نیز همین عمل تغذیه است. زیرا این حشرات میکرو ارگانیسم ها را از طریق بزاق، بدن و پاهای آلوده خود، به مواد غذایی که برای تغذیه به روی آن قرار گرفته اند، انتقال می دهند.مگس

## Slide 25: گندزدایی واستفاده از مواد ضدعفونی کننده
به دلیل ورود میکروب های بیماریزا به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی برنامه ضدعفونی مورد نیاز است.
اهداف استفاده از ضدعفونی کننده ها : 1 جلوگیری از ورود بیماری 2.کنترل بیماری 3.جلوگیری از گسترش بیماری
یک برنامه ضدعفونی در صورتیکه به درستی اجرا شود راه حلی با صرفه اقتصادی مناسب جهت مبارزه با میکروب های بیماریزا می باشد

## Slide 26: تعاریف ضد عفونی کننده
ضدعفونی کننده ها: به ترکیبات شیمیایی اطلاق میشود که برای کنترل ، جلوگیری از انتشار یا از بین بردن اجرام بیماریزا )باکتریها، ویروسها، قارچها( دراماکن ویا روی سطوح اشیاء مورد استفاده قرار میگیرند
نظافت یا پاکسازی: نظافت یا پاکسازی به معنی حذف تمام آلودگی ها از روی ظروف –وسایل کار و سطوح است.زیرا موادی که روی سطوح و ظروف و وسایل کار باقی میمانند در کارایی ضد عفونی کننده ها تاثیر می گذارد.
گندزدائي : گندزدائي عبارت است از نابود كردن عوامل بیماریزا در محیط هاي بي جان ، مانند اماكن مسكوني ،پاستوریزه كردن
وقتي هدف ما از به كاربردن ماده ضد میكروبي نابودي عوامل
بیماریزا باشد این عمل را پاستوریزه كردن مي گویند.
استریلیزاسیون:
وقتی هدف ما از به کار بردن ماده ضد میکروبی نابودی کل میکروب ها چه بیماریزا چه غیر بیماریزا باشد. این عمل را
استریل کردن می گویند البسه ، ظروف ، آب،سبزي وغیره ، به عبارت دیگر گندزدائي در مورد محیط زندگي بكار میرود

## Slide 27
شوینده ها
ذرات گرد و غبار و مواد آلی را از سطوح پاک می کنند و اجازه میدهند تا ضدعفونی کننده ها به میکروارگانیسم ها که در زیر و یا بین آنها قرار دارند دسترسی پیدا کنند. و باعث کاهش کشش سطحی شده و قابلیت نفوذپذیری آب را افزایش میدهند تا بدینوسیله مواد آلی راحتر از سطوح اشیاء پاک گردند
لوازم حساس به لوازم و وسایلی که وارد بافت میشوند گفته میشود این لوازم در صورتیکه آلوده باشند خطر بسیار زیادی برای انتقال عفونت دارند. استفاده مجدد میبایست به دنبال پاکسازی دقیق و استریلیزاسیون انجام گردد.
لوازم نیمه حساس به لوازمی اطالق میگردد که در تماس با پوست آسیب دیده یا مخاط قرار دارند ولی به داخل آن نفوذ نمی کنند.استفاده مجدد میبایست به دنبال پاکسازی دقیق و ضدعفونی با ضدعفونی کننده های قوی انجام گردد.
لوازم غیرحساس به لوازمی اطالق میشود که با پوست سالم در تماس اند اما ارتباطی با مخاط ندارند یا به صورت غیرمستقیم با بیمار در تماس هستند.استفاده مجدد میبایست به دنبال پاکسازی و ضدعفونی با ضدعفونی کننده های ضعیف انجام گردد.

## Slide 28
نکاتی که در اجرای یک برنامه ضدعفونی میبایست مدنظر قرار گیرد.
.1 نوع استفاده از ضدعفونی کننده
ضدعفونی معمول استفاده در زمان بروز بیماری
2 نوع میکروارگانیسم هدف .
3 خصوصیات ضدعفونی کننده مورد استفاده
.4 عوامل زیست محیطی .
5 سالمتی و ایمنی پرسنل و حیوانا

## Slide 29
پسماندهای عفونی وپسماندهای
تیز و
برنده

## Slide 30
عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون مدیریت پسماندها: منظور قانون مدیریت پسماندها ـ مصوب 1383 ـ است. ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. پ ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ت- پسماندهای پزشکی ویژه: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، و سایر مراکز مشابه که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن که به مراقبت ویژه (مدیریت خاص) نیاز دارند، گفته می‌شود. ث ـ چهار دسته اصلی پسماند پزشکی: 1 ـ پسماند عفونی 2 ـ پسماند تیز و برنده 3 ـ پسماند شیمیایی و دارویی 4 ـ پسماند عادی. ج ـ بی‌خطرسازی:‌ اقداماتی که ویژگی خطرناک بودن پسماند پزشکی را رفع کند. چ ـ سایر تعاریف مندرج در این ضوابط همان تعاریف قانون و آئین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها خواهد بود.

## Slide 31
طبقه‌بندی پسماندهای پزشکی ماده 9 ـ طبقه‌بندی پسماندهای پزشکی به شرح زیر است: الف ـ عادی (شبه خانگی). ب ـ پسماندهای ناشی از مراقبت‌های پزشکی (پسماندهای پزشکی ویژه)
تفکیک، بسته‌بندی و جمع‌آوری ماده 10 ـ کلیه مراکز تولیدکننده پسماند پزشکی (اعم از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز بهداشت، آزمایشگا‌ه‌ها، مراکز تزریق، رادیولوژی‌ها، داندانپزشکی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، مطب‌ها و سایر مراکز تولید پسماند پزشکی)، مراکزتزریق،رادیولوژی‌ها، داندانپزشکی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، مطب‌ها و سایر مراکز تولید پسماند پزشکی) موظفند در مبدأ تولید، پسماندهای عادی و پسماندهای پزشکی ویژه خود را جمع‌آوری، تفکیک و بسته‌بندی کنند.
ماده 11 ـ به منظور مدیریت بهینه پسماند، مراکز تولیدکننده پسماند پزشکی (اعم از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز بهداشت، آزمایشگاه‌ها، مراکز تزریق، رادیولوژی‌ها، دندانپزشکی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، مطب‌ها و سایر مراکز تولید پسماند پزشکی) موظفند اقدامات زیر را انجام دهند

## Slide 32
الف ـ ترجیح بر استفاده از کالاهایی با تولید پسماند کم‌تر و غیرخطرناک (درباره پسماندهای عادی (شبه‌ خانگی) بیمارستانی، کالاهایی با تولید پسماند قابل بازیافت). ب ـ مدیریت و نظارت مناسب بر مصرف. پ ـ جداسازی دقیق پسماند عادی از پزشکی ویژه در مبدأ تولید پسماند. ت ـ ترجیح بر استفاده از محصولات کم خطرتر به جای PVC، استفاده از رنگ‌های کم‌خطرتر به جای رنگ‌های با پایه فلزی.
ث ـ اولویت استفاده از: 1 ـ پاک‌کننده‌های زیست تجزیه‌پذیر. 2 ـ مواد شیمیایی ایمن‌تر. 3 ـ استفاده از مواد با پایه آب به جای مواد با پایه حلال.

## Slide 33
ماده 13 ـ تولیدکنندگان پسماند پزشکی موظفند پسماندهای تولیدی خود را شناسایی و آمار تولید را به تفکیک «عفونی»، «تیز و برنده»، «شیمیایی ـ دارویی» و «عادی» به صورت روزانه ثبت کنند.
ماده 17 ـ در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با یکی از پسماندهای عفونی، شیمیایی، رادیواکتیو و نظایر آن خارج کردن آن ممنوع است.
ماده 18 ـ پسماندهای پزشکی بلافاصله پس از تولید باید در کیسه‌ها، ظروف یا محفظه‌هایی قرار داده شوند که شرایط مندرج دراین بخش را دارا باشند. تبصره ـ در صورتی که از روش اتوکلاو برای تصفیه پسماند استفاده می‌شود لازم است که کیسه پلاستیکی پسماندهای عفونی و Safety Box قابل اتوکلاو کردن باشد.
ماده 23 ـ از کیسه‌های پلاستیکی برای جمع‌آوری و نگهداری پسماندهای تیز و برنده استفاده نشود.
بر اساس استانداردهای ابلاغی :
- پسماندهای عفونی در کیسه های زرد و سطل زرد جمع آوری گردد.
- پسماند شیمیای دارویی در کیسه سفید یا قهوه ایی و سطل سفید یا قهوه ایی جمع آوری گردد.
- پسماند عادی در کیسه مشکی و سطل آبی جمع آوری گردد.
- کلیه سطل ها دربدار و ترجیحا پدالی باشد.

## Slide 34
ماده 25 ـ کیسه‌های پلاستیکی حدقل باید دارای ویژگی‌های زیر باشند: الف ـ برای جمع‌آوری و نگهداری پسماندهای غیر از پسماندهای تیز و برنده استفاده شوند. ب ـ بیش از دو سوم ظرفیت پر نشوند تا بتوان در آن‌ها را به خوبی بست. پ ـ با منگنه و یا روش‌های سوراخ کننده دیگر بسته نشوند.
ماده 27 ـ مایعات، محصولات خونی و سیالات بدن نباید در کیسه‌های پلاستیکی ریخته و حمل شوند مگر آن‌که در ظروف یا کیسه‌های مخصوص باشند.
ماده 29 ـ پسماندهای سیتوتوکسیک باید در ظروف محکم و غیرقابل نشت نگهداری شوند.
ماده 33 ـ برچسب‌گذاری باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
الف ـ هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب و تعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود. ب ـ کیسه‌ها یا ظروف حاوی پسماند باید برچسب‌گذاری شوند. پ ـ برچسب‌ها با اندازه قابل خواندن باید بر روی ظرف یا کیسه چسبانده و یا به صورت چاپی درج شوند. ت ـ برچسب در اثر تماس یا حمل، نباید به آسانی جدا یا پاک شود. ث ـ برچسب باید از هر طرف قابل مشاهده باشد.

## Slide 35: پسماندهاي پزشكي ويژه:
به کليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراکز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، و ساير مراکز مشابه که به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن که به مراقبت ويژه (مديريت خاص) نياز دارند، گفته مي شود.
چهار دسته اصلي پسماند پزشكي:
- پسماند عفوني - پسماند تيز و برنده
- پسماند شيميايي و دارويي - پسماند عادي.

## Slide 36
ماده 11 آئين نامه قانون مديريت پسماند :
کليه مراکز توليد کننده پسماندهاي ويژه (پزشكي) بايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماند عادي در محل توليد اقدام کنند.
ماده 13 قانون مديريت پسماندها :
مخلوط کردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه آنها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

## Slide 37: پسماند تيز و برنده:
اقلامي هستند که ميتوانند موجب زخم از قبيل بريدگي يا سوراخ شدگي شوند و عبارتند از :سوزنها، سوزنهاي زيرجلدي، تيغه چاقوي جراحي و ديگر تيغه ها، چاقو، ستهاي انفوزيون، اره ها، شيشه شكسته ها، و ناخن بيماران و ... که ممكن است عفوني باشند يا نباشند به هر حال به عنوان پسماندهاي بشدت تهديدکننده سلامتي به شمار مي آيند.

## Slide 38
رنگ سطل | نوع پسماند
زرد با درب قرمز (سفتي باكس) | تیز و برنده
سرسوزن، تيغ بيستوري و اره، لانست، انواع آنژيوكت، شيشه هاي شكسته زباله تيز و برنده و هر گونه وسيله يكبار مصرف تيز و برنده
پسماند تیز و برنده

## Slide 39: ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته"
پسماندهاي تیز و برنده در پSafety Box جمع آوری گردد و پس از پر شدن 4/3 Safety Box جمع‌آوري و به محل تعيين شده براي ذخيره موقت پسماند حمل شده ، و سپس بی خطر سازی گردند.
سوزن سرنگ نبایستی مجدداً درپوش گذاری گردد وباید بدون دستکاری داخل Safety Box جمع آوری شود
سوزن و سرنگ تواماً در Safety Box جمع آوری شود و از جداسازی آن اجتناب گردد. درمورد سوزن و سرنگ آزمایش های تشخیص طبی مطابق پروتکل اجرایی خود عمل نمایند.
سوزن ست سرم ، جدا شده ودر Safety Box قرار گیرد . مابقی ست سرم و باتل سرم به عنوان پسماند عفونی در نظر گرفته می شود و مطابق پسماند عفونی مدیریت شوند.
محتوای باتل های حاوی سرم های قندی و نمکی که بصورت کامل استفاده نشده اند و یا تاریخ مصرف آنها منقضی شده است را میتوان با مقادیر زیادی آب رقیق نموده و در فاضلاب تخلیه و باتل سرم، در پسماندهای عفونی قرار گیرند.

## Slide 40: نگهداری سفتی باکس
نصب Safety Box به ترالی های موجود در اتاق های مرکز خدمات جامع سلامت/پایگاه الزامی است.
در حال حاضر بازيافت کلیه پسماندهاي پزشكي ممنوع است.
ماده 39 ـ نگهداري پسماندهاي پزشكي بايد جدا از ساير پسماندهاي عادي انجام شود.
ماده 40 ـ محل ذخيره و نگهداري موقت بايد در داخل مرکز توليد زباله طراحي شود.
ماده 45 ـ در صورت عدم وجود سيستم سردکننده، زمان نگهداري موقت )فاصله زماني بين توليد و تصفيه يا امحا( نبايد از موارد زير تجاوز کند: الف ـ شرايط آب و هوايي معتدل: 72 ساعت در فصل سرد و 48 ساعت در فصل گرم. ب ـ شرايط آب و هوايي گرم: 48 ساعت در فصل سرد و 24 ساعت در فصل گرم.
ماده 46 ـ انواع پسماندهاي پزشكي ويژه بايد جدا از يكديگر در محل نگهداري شوند و محل نگهداري هر نوع پسماند بايد با علامت مشخصه تعيين شود. به خصوص پسماندهاي عفوني ، سيتوتوکسيک ، شيميايي، راديواکتيو به هيچ وجه در تماس با يكديگر قرار نگيرند.

## Slide 41: موفق باشید