## Slide 2: کارگاه بررسی مهارت عملی مراقبت سالمندام ویژه مراقب سلامت و بهورزان 17 تیرماه 1405
گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی استان اصفهان

## Slide 3: استاندارد اندازه گیری فشارخون
دستگاه فشارخون را نزدیک بازویی که می خواهد فشارخون را اندازه بگیرد، قرار می دهد.
فاصله مناسب با معاینه شونده را رعایت می کند (کمتر از 1 متر).
اندازه گیری فشارخون در هر دو دست
سوال در خصوص عدم مصرف چای، قهوه، الکل و دخانیات حداقل 30 دقیقه قبل از اندازه گیری
سوال در خصوص نداشتن فعالیت بدنی شدید حداقل 30 دقیقه قبل از اندازه گیری

## Slide 4
سوال در خصوص ناشتا نبودن
سوال در خصوص خالی بودن مثانه
رعایت 5 دقیقه استراحت قبل از اندازه گیری فشار خون با شرط صحبت نکردن
قرار گرفتن پاها روی زمین
وضعیت راحت و آرام و تکیه پشت به یک تکیه گاه مناسب
قرار ندادن دست ها یا پاها روی هم
آرنج و ساعد فرد تکیه گاه داشته باشد (دست آویزان یا فقط مچ دست روی تکیه گاه نباشد)

## Slide 5
بازوی فرد به طور افقی و هم سطح قلب قرار می دهد.
توجه می کند که دست فرد، مشت شده یا خیلی خم شده از آرنج نباشد.
خودداری از صحبت یا شوخی با فرد حین اندازه گیری فشارخون
بازو تا شانه لخت باشد در غیر این صورت آستین لباس نازک و به اندازه کافی گشاد باشد.
در صورت بالا زدن آستین، هیچ فشاری روی بازو وارد نباشد.
لبه پایینی بازوبند را 3-2 سانتی متر بالاتر از نقطه ضربان شریان بازویی (چین آرنج) قرار می دهد.
پس از بستن بازو بند از وجود فضای کافی برای قرار دادن یک انگشت زیر بازو بند، اطمینان حاصل می کند.
دو بار اندازه گیری فشارخون در هر دست و ثبت میانگین (در صورت بالا بودن فشار)
لوله های رابط را روی بازو و بدون پیچ خوردگی قرار می دهد.
خودداری از گرد نمودن عدد فشارخون و ثبت تا یک رقم اعشار (1/0)

## Slide 6: استاندارد اندازه گیری فشارخون وضعیتی (اورتواستاتیک)
ایستادن سالمند به مدت 3-2 دقیقه در حالت ایستاده
حمایت از سالمند در مدتی که ایستاده به منظور پیشگیری از زمین خوردن
قرار دادن ساعد روی تکیه گاه مناسب و هم سطح قلب
عدم استفاده از دست دیگر معاینه شونده به عنوان تکیه گاه
اندازه گیری فشارخون در همان حالت ایستاده
در صورت اختلاف 20 میلی متر جیوه در فشارخون سیستول یا 10 میلی متر جیوه در فشارخون دیاستول نسبت به حالت نشسته، ضمن ارجاع، آموزش های لازم به سالمند در خصوص پیشگیری از افت فشارخون وضعیتی را می دهد.

## Slide 7: اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک در سالمندان
اندازه گیری دور عضله ساق پا:
برای سالمندان با نمایه توده بدنی کمتر از 21 (پرسشنامه MNA) مورد استفاده قرار می گیرد.
به عنوان معیاری برای تعیین میزان تحلیل عضلانی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تحلیل عضلانی یک یافته شایع در سالمندان در معرض سوء تغذیه می باشد.
به علت تحلیل بافت عضلانی و یا خمیدگی پشت در سالمندان، نمایه توده بدنی معیار قابل توجهی برای ارزیابی سوء تغذیه در سایر سنین است ولی معیار دقیقی در سالمندی نیست
پرسشنامه استاندارد و بین المللی و مختصر شده MNA برای تشخیص سوء تغذیه در سالمندان استفاده می شود.
اندازه گیری در دو حالت "ایستاده/ نشسته" و "خوابیده" انجام می گیرد.

## Slide 8: استاندارد اندازه گیری دور عضله ساق پا در حالت ایستاده/ نشسته
در حالت ایستاده، وزن فرد روی هر دو پا به طور مساوی پخش شده است.
در حالت نشسته، ترجیحا پای چپ به طور آزاد آویزان باشد. (در افرادی که پای چپ به هرعلتی آسیب دیده و غیر قابل ارزیابی است از پای راست استفاده شود).
از فرد سالمند می خواهد پاچه شلوار خود را بالا زده تا ساق پا بطور کامل قابل دسترسی باشد.
متر نواری را دور پهن ترین بخش ساق پا قرار داده و اندازه را یادداشت می نماید.
متر را نه خیلی سفت و نه خیلی آزاد دور عضله قرار می دهد.
برای اطمینان از درستی کار، دو ناحیه (کمی بالاتر و پایین تر) از محل اندازه گیری شده را اندازه گیری می کند.
حریم خصوصی بیمار را رعایت می کند.
علت انجام این ارزیابی را برای سالمند/ همراه سالمند توضیح می دهد.

## Slide 9: استاندارد اندازه گیری دور عضله ساق پا در حالت خوابیده
فرد را در حالت طاقباز روی تخت می خواباند.
ارزیابی را برای پای چپ انجام می دهد.
با کسب اجازه از سالمند، از وی یا مراقب سالمند می خواهد پاچه شلوار پای چپ را بالا زده تا ساق پا بطور کامل قابل دسترسی باشد.
زانوی چپ را در زاویه 90 درجه قرار می دهد.
متر نواری را دور بزرگترین/ پهن ترین بخش ساق پای چپ قرار می دهد.
برای اطمینان از درستی کار ، دو ناحیه (کمی بالاتر و پایین تر ) از محل اندازه گیری شده را اندازه گیری می کند (در اندازه گیری مجدد، نباید بیش از 5/0 سانتی متر اختلاف وجود داشته باشد)
حریم خصوصی بیمار را رعایت می کند.
علت انجام این ارزیابی را برای سالمند/ همراه سالمند توضیح می دهد.
با دقت 1/0 سانتی متر اندازه روی متر را یادداشت می کند

## Slide 11
اندازه گیری ارتفاع زانو:
از اندازه قد زانو (ارتفاع زانو) تنها در سالمندان جهت تخمین قد در مواردی که :
امکان اندازه گیری قد وجود ندارد.
به دلیل خمیدگی پشت، اندازه گیری قابل انجام نیست
یا برای تعیین تقریبی BMI در مواردی که امکان اندازه گیری وزن سالمند وجود ندارد، استفاده می شود.
اندازه گیری ارتفاع زانو با استفاده از کالیپر انجام می شود.
در صورت عدم دسترسی به کالیپر می توان از خط کش و گونیا با رعایت زاویه 90 درجه در زانو و ساق پا استفاده کرد.
اندازه گیری در سه حالت " نشسته" ، "چمباتمه" و "خوابیده" انجام می گیرد.

## Slide 12: استاندارد اندازه گیری ارتفاع زانو در حالت نشسته/ چمباتمه/ خوابیده
رعایت زوایه 90 درجه زانو (در هر سه حالت)
رعایت زاویه 90 درجه قوزک (در هر سه حالت)
آویزان بودن پای فرد در حالت نشسته
رعایت حالت طاقباز با کمر صاف، در حالت خوابیده.
اندازه گیری در پای راست
نشانه گذاری درست محل زانو (5 سانتی متر بالاتر از استخوان کشکک)
نشانه گذاری درست محل قوزک (پایین قوزک خارجی نازک نی)
اندازه گیری از قسمت کنار ساق پا (متر/ محور کالیپر باید موازی محور استخوان درشت نی باشد) بدون تکیه دادن به ساق پا
ثبت عدد ارتفاع زانو را با دقت 1/0 سانتی متر انجام می دهد.
عدد را به درستی در فرمول چاملا قرار می دهد و عدد تخمینی قد را یادداشت می کند.
حریم خصوصی بیمار را رعایت می کند
علت انجام این ارزیابی را برای سالمند/ همراه سالمند توضیح می دهد.

## Slide 15
اندازه‌گیری محیط وسط بازو (MAC)؛
در مواردی که امکان اندازه گیری وزن سالمند وجود ندارد، استفاده می شود.
در دو حالت نشسته یا درازكشيده به پشت انجام می‌شود.
در صورت امکان و ترجیحاً از بازوی چپ بدون آستین لباس استفاده کنید.

## Slide 16: استاندارد اندازه گیری دور وسط بازو MAC
بازوی چپ سالمند را خم می کند.
نشانه گذاری صحیح برجستگی خارجی استخوان شانه (آکرومیون) را انجام می دهد.
نشانه گذاری صحیح نوک آرنج (اوله کرانون) را انجام می دهد.
وسط دو نقطه را مشخص کرده و علامت می زند.
دور بازو را از روی نقطه‌ علامت‌زده شده ، در حالتی‌که دست موازی بدن و به حالت رها و شل قرار گرفته، اندازه‌گیری می کند .
متر را کاملاً مماس بر بازوی فرد قرار می دهد نه آزاد و نه بیش از اندازه کشیده (به علت شلی پوست و عضلات افراد مبتلا به سوءتغذیه ، کوچک‌ترین فشار اضافی دور بازو را کم‌تر از حد واقعی نشان می دهد)
اندازه‌گیری را دو بار انجام می دهد تا از صحت عدد قرائت شده اطمینان حاصل کند.
عدد را به درستی و با یک رقم اعشار در فرمول چاملا قرار می دهد و عدد تخمینی وزن را محاسبه می کند.

## Slide 18
ارزیابی سالمند را از نظر احتمال سقوط و عدم تعادل:
1.از سالمند يا همراه وي سؤال كنيد آیا در یک سال اخیر سابقه سقوط داشته اید؟ اگر بلی چند بار ؟ در چه مکانی؟ در حین انجام چه فعالیتی؟ آیا دچار صدمه هم شده اید؟
2. آیا هنگام راه رفتن یا ایستادن احساس ناپایداری و عدم تعادل دارید؟ (احساس می کند که اتاق اطراف در حال چرخش است/انگار در حال سقوط است یا در شرف سقوط /احساس سبکی در سر یا غش/احساس در حرکت بودن علی رغم ایستادن
سرگیجه یا اینکه درک خود را از زمان، مکان از دست می‌دهند)
3. آیا از اینکه سقوط کنید، می ترسید؟
در صورت پاسخ مثبت به هر یک از سؤالات بالا، تست تعادل در وضعیت حرکت را انجام می دهد.

## Slide 19: استانداردهای انجام تست تعادل در ارزیابی زمین خوردن و عدم تعادل
قبل از انجام تست | تعیین فاصله استاندارد تست تعادل روی زمین با رنگ مشخص (3 متر) و مشخص بودن ابتدا و انتهای محدوده
 | نحوه انجام تست و علت انجام آن را برای سالمند توضیح می دهد. (از زمانی که اعلام شروع حرکت می کند، فرد از صندلی بلند شده به اندازه سه متر در مسیر مستقیم، تا نقطه ای که روی زمین با علامت مشخص شده با سرعت معمولی به طرف جلو برود، و سپس برگردد و به طرف صندلی آمده و مجدداً روی صندلی بنشیند)
 | انجام تست ترجیحا توسط مراقب سلامت (حداقل یکبار) به صورت آزمایشی به منظور آشنایی سالمند با نحوه و مراحل انجام تست
 | قرار دادن پایه های جلوی صندلی( ترجیحا دسته دار) روی نقطه آغاز

## Slide 20
در زمان انجام تست | ثبت زمان با ثانیه شمار: از زمان برخاستن سالمند از صندلی تا نشستن مجدد وی روی صندلی
 | اگر سالمند با ابزار کمکی مانند عصا یا واکر راه می رود، این تست با استفاده از آن انجام می نماید.
 | در زمان انجام تست، سالمند را به منظور پیشگیری از زمین خوردن، تحت نظر و حمایت دارد.

## Slide 21
نتیجه / تشخیص | مدت زمان طبیعی (حداکثر 12 ثانیه) یا غیر طبیعی بودن ( بیشتر از 12 ثانیه) تست را می داند

## Slide 22: استاندارد عملی غربالگری افسردگی
در رابطه با هدف از پرسشگری که شناسائی زودرس ناراحتی های اعصاب و روان در مراجعین است توضیح می دهد
بر حفظ رازداری و محفوظ ماندن اطلاعات پرونده تاکید می کند.
بر انجام این ارزیابی برای کلیه سالمندان تاکید می کند.
بر اهمیت پاسخ صادقانه جهت تشخیص ، درمانی یا مشاوره مناسب تاکید می کند.
بر گزارش وضعیت سلامت روان در یک هفته گذشته تاکید می کند.
در مورد مسلط بودن سالمند به زبان فارسی یا نیاز به ترجمه متن پرسشنامه به زبان محلی سوال می پرسد.

## Slide 23
7 | به سالمند در مورد پاسخگویی به سوالات به صورت بله/ خیر تاکید می نماید.
8 | دقیقا از سوالات و اصطلاحات پرسشنامهGDS سامانه سیب استفاده می کند.
9 | پرسشنامه "مقیاس افسردگی سالمندان" را برای سالمند تکمیل و بر اساس دستورالعمل «تفسیر پاسخ »، نمرات را جمع بندی و سپس طبقه بندی می نماید.
6 | در طبقه بندی مشکل، نمره 6 و بیشتراز پرسشنامه مقیاس افسردگی، را به عنوان غربال مثبت افسردگی می شناسد.
10 | در طبقه بندی مشکل، نمره کمتر از 6 از پرسشنامه مقیاس افسردگی، را به عنوان غربال منفی افسردگی می شناسد.
11 | به منظور مقابله با افسردگی مداخلات آموزش خودمراقبتی برای اصلاح شیوه زندگی را ، به سالمند ارائه می نماید
12 | در موارد غربال مثبت سالمند را به پزشک ارجاع غیرفوری می دهد.

## Slide 24
استاندارد عملی غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ (کولورکتال)
گرفتن شرح حال | خونریزی دستگاه گوارشی تحتانی (خونریزی از مقعد) در یک ماه اخیر مورد ارزیابی قرار می دهد.
 | طی یک ماه اخیر، یبوست با یا بدون اسهال، درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج، کاهش قطر مدفوع را مورد ارزیابی قرار می دهد.
 | کاهش وزن بدن بیش از 10 % در طی شش ماه اخیر را ارزیابی می کند.

## Slide 25
بررسی سابقه فردی | سابقه فردی سرطان روده بزرگ را در سالمند مورد بررسی قرار می دهد.
 | سابقه فردی پولیپ آدنوم روده بزرگ را در سالمند بررسی می کند.
 | سابقه بیماری التهابی روده بزرگ (IBD) (بیماری کرون یا کولیت اولسروز) در سالمند بررسی می گردد.

## Slide 26
بررسی سابقه خانوادگی | از سالمند در خصوص سابقه خانوادگی سرطان یا پولیپ آدنوم روده بزرگ در افراد درجه یک خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان) سوال می کند.
 | از سالمند در خصوص سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه 2 که در سن زیر 50 سال بروز کرده باشد (عمه، عمو، خاله، دایی، مادربزرگ، پدربزرگ) سوال می کند.

## Slide 27
انجام تست فیت | قبل از تحویل کیت، تاریخ انقضای چاپ شده روی بسته بندی را چک می کند.
 | پيش از تحويل لوله جمع آوري نمونه به سالمند، نام و نام خانوادگي مراجعه‌کننده و تاريخ تحويل ظرف را با خودکار يا ماژيک روي برچسب آن درج می نماید.
 | آموزش لازم در رابطه با اهمیت و علت انجام این تست به سالمند / همراه وی می دهد.
 | به سالمند در خصوص نحوه صحیح انجام تست آموزش می دهد. نمونه برداری از کاسه توالت یا کف توالت که کاملا شسته و عاری از مواد شوینده یا پاک کننده باشد، انجام شود. لوله جمع آوری نمونه را به صورت ایستاده نگه داشته و درپوش آن را باز نماید. قسمت میله متصل به درب ظرف (قاشقک جمع کننده نمونه) را در 4 جای مختلف از نمونه مدفوع فرو کرده و نهایتا به اندازه یک عدس از مدفوع برداشته و به داخل لوله منتقل نماید؛ سپس قسمت میله متصل به درب ظرف را دوباره به جای خود برگردانده و بر روی ظرف ببندد و ظرف را چند بار تکان دهد تا نمونه مدفوع با بافر (مایع درون لوله) به خوبی مخلوط گردد.
 | برای سالمند توضیح می دهد که برای بهترين نتیجه، نمونه را تا 6 ساعت بعد از نمونه‌گيري، تحویل مراقب سلامت دهد.
 | حداکثر زمان نگهداری نمونه جمع آوری شده در ظرف نمونه گیری (48 ساعت در دمای اتاق و 4 روز در یخچال در دمای 2-8 درجه) را به سالمند و یا همراه وی آموزش می دهد.

## Slide 28
خواندن و تفسیر تست | قسمت زائده سر ظرف شیشه ای را میشکند و از مایع داخل ظرف 2 قطره بر روی کیت می چکاند.
 | زمان استاندارد 5 دقیقه را برای خواندن تست فیت رعایت می کند. (می داند در صورتی که کیت بعد از 10 دقیقا بررسی شود، ارزشی نخواهد داشت)
 | نتایج تست را به درستی تفسیر می کند. علامت به صورت دو خط در کنار حروف C و T (نتیجه تست مثبت) - علامت به صورت یک خط در کنار حرف C (نتیجه تست منفی) علامت به صورت یک خط در کنار حرف T(نتیجه تست نامعتبر است و باید این تست مجدد انجام شود)

## Slide 29
آموزش | آموزش لازم در زمینه پیشگیری از سرطان کولورکتال به سالمند/ همراه وی ارائه می گردد.
 | تناوب دو سال یکبار و گروه هدف سالمندان 60 تا 70 سال برای مراقبت غربالگری سرطان کولورکتال را می داند.

## Slide 30: اشکال مختلف کالیپر

## Slide 33
به امید وسعت حمایت همه جانبه از سالمندان عزیز جامعه